שמנים הידראוליים לרכב

הידראוליק HYDRAULIC 10W

תיאור	שמן הידראולי בצמיגות SAE 10W המכיל תוספים למניעת שחיקה, בלאי וחלודה. מיועד למערכות עזר הידראוליות ברכב משא ובמוסך.

יישום	מנופים, מערכות רכינה, מגבהים ואביזרים הידראוליים אחרים ברכב משא ובמוסכים.

מפרטים	API-CB/SB

DEF 2101C (U.K.)

MIL-L-2104A

מס' מוצר		(226)

תכונות פיסיות וכימיות	SAE 10W

צמיגות cSt ב100- מ"צ	5.0-6.5

מדד צמיגות מינ.	95

נק' נזילות מ"צ מקס.	-21

נק' הבזקה מ"צ מינ.	180

תכולת אבץ % משקל	0.04

ספרת בסיסיות כללית	1.5